Znak:G.271.15.2016					               		Dukla  08.11.2016 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego :

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla

1)	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jasionce

2)	Termomodernizacja w Zespole Szkół w Tylawie

3)	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wietrznie

4)	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej  w Iwli

5)        Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Głojscach

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                    (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

- Proszę o podanie wymaganej wartości współczynnika przewodzenia ciepla lmbda dla styropianu zastosowanego do ocieplania ścian oraz informację, czy jest wymagany konktretny wspolczynnik twardości EPS.

Odp.: należy  uwzględnić wartość współczynnika  przewodzenia ciepła lambda                                        =  0,031{W(m*K)} dla styropianu o współczynniku twardości  20 EPS 100-038.

- Czy po odkopaniu i oczyszczeniu ścian fundamentowych należy wykonać izolację masaą asfaltową, np. Dysperbit? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje dodatkowej izolacji masa asfaltową ścian fundamentowych.

- Czy zamiast tynku mineralnego malowanego farbą silikatową dopuszcza się zastoswanie tynku barwionego w masie, np. akrylowego lub silikatowego?

Odp.: dopuszcza się  wykonanie wyprawy elewacyjnej z  gotowych tynków barwionych w kolorach półpełnych.

- W przedmiarze robót uwzględniono docieplnie stropów płytami z wełny mineralnej gr. 25 cm, natomiast załączona specyfikacja techniczna odnosi się do wykonania docieplenia granulatem.Proszę o wyjaśnienie, którą z powyższych technologii należy zastosować oraz informację o wymaganym współczynniku przewodzenia lambda dla zastosowanego materiału izolacyjnego.

Odp.: W przedmiarze  robót uwzględniono docieplenie stropów płytami z wełny mineralnej gr 25 cm  o współczynniku  lambda = 0,036 {W(m*K)}, natomiast zapis                     w specyfikacji technicznej  o wykonaniu ocieplenia granulatem jest oczywista pomyłką.

a/a