Znak:G.271.3.2017						                      		Dukla  …02.2017 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego :

Budowa wieży widokowej na Górze Cergowej na działce e nr ewid. 1745/12 w miejscowości Cergowa

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                    (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

- W przedmiarze robót poz. 77.d.3 znajdują się nakłady na wykonanie i montaż

zastrzałów ozdobnych z drewna klejonego-nadstawka 14x74,5cm długości 351 cm w ilości 12 szt. (0,14x0,75x3,51x12= 4,423 m3

Proszę o sprecyzowanie, gdzie w dok. Projektowej znajdują się i gdzie mają być zamontowane w/w zastrzały. W załączonej dok. na rys. nr A10, A11-A14, WA3, WA4, W10 istnieją wręgi z drewna klejonego 20x20 cm, dł. po łuku 471 cm w ilości 8 szt.

Nie są uwidocznione na rzucie połaci dachów rys. nrA9.

Proszę o korektę przedmiaru.

Prostuję pomyłkę – w wyniku niewłaściwie wygenerowanych zestawień wystąpił błąd w opisach do ozdobnych elementów łukowych. Po korekcie konstrukcyjnej zadecydowano o przyjęciu ostatecznego profilu szerokości 10 cm o wysokości w płaszczyźnie łuków 74,5 cm i ilości ostatecznej 8 sztuk. Przedmiotowe elementy przedstawiono na rysunku uzupełniający dodanym do niniejszych wyjaśnień.

W poz. 77.d.3 przedmiaru robót należy skorygować przedmiar – winno być wręgi z drewna klejonego (0.10 x 0.20 x 3.67) x 8.00 = 0.587 m3

2 – Powyższe projektowane wręgi przecinają połacie dachu dolnego na odcinkach       w ośmiu miejscach. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej (projekt, przedmiar) o podanie sposobu i materiału na uszczelnienie styków pokrycia dachu gontem z wręgami.

Ze względu na to, że platforma widokowa ma charakter otwarty, nie ma potrzeby uszczelniania i opierzenia połączeń pomiędzy połacią dachową, a elementami łukowymi, które powinny być z tego powodu starannie impregnowane.

3 -  W dok. Projektowej (opis zbiorczy ust 4 - Układ konstrukcyjny- pkt.d przyjęto pokrycie dachów gontem łupanym ułożonym podwójnie na łatach 4x6 cm, w STWiORB, ST0007 rozdz. 1 ust.1.1 oraz rozdz. 2 ust. 2.2 poz. 2.2.2 przyjęto gont cięty dł. 40-50 cm szer. 8-10 cm impregnowany ułożony podwójnie.

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju gonta, jego długości przed pokryciem

i sposobu krycia – pojedynczo, czy podwójnie gdyż:

W przedmiarach poz. 93.d.4 przyjęto nakłady z TZKNBK VI poz. 31 dla pokrycia gontem ciętym dł. 40 cm, szer. 8 cm dla krycia pojedynczego (48 szt. gontów/1m2) dodając w opisie An – krycie podwójne. Nie może być analogii ponieważ:

Dla krycia podwójnego z gontów ciętych dł. 40 cm znajdują się nakłady w TZKNBK VI poz. 34 (92 szt. gontów/1m2, inne nakłady na r-g, pozostałe materiały i sprzęt).

Gont łupany produkowany jest o dł. 60 cm i szer. 7-10 cm.

Nakłady na pokrycie podwójne gontem łupanym znajdują się m.in. w TZKNBK V

poz. 124 + poz. 130 (65-82 szt. gontów/1m2 w zależności od układu połaci dachu)

Proszę o korektę przedmiaru.

Proszę również o sprecyzowanie połączenia pokryć dachów w kalenicach : zawierucha, zawijka lub inne… Jeżeli zawijka, to należało by dla tego typu obiektu przyjąć nakłady dla pokrycia gontem podwójnie wież i kopuł (KNR 1901, TZKNBK).

Odpowiedz:

Do kalkulacji należy przyjąć:

- rodzaj gonta: cięty

- sposób krycia – pojedynczo

4 – W dok. Projektowej rys. nr W2A znajduje się okapowa obróbka blacharska mocowana do podwaliny pokrywająca krawędź płyty fundamentu.

Jeżeli ma być wykonana zgodnie z projektem, to proszę o podanie z jakiej blachy należy ją wykonać i uzupełnić przedmiar o wykonanie podłużnego wrębu w podwalinie dla montażu obróbki oraz wykonanie i montaż obróbki.

Proponuje się wykonać blachę zabezpieczoną przed korozją w kolorze brązowym.

W pozycji kosztorysowej 108 uwzględnione są obróbki blacharskie na krawędzi płyty fundamentowej w ilości 7.28 m2 z blachy powlekanej. W pozycji należy uwzględnić wykonanie podłużnego wrębu w podwalinie dla montażu obróbki w ilości 26.00 mb

a/a