Znak: OI.271.13.2021	                                                 Dukla, dnia 13.09.2021 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy  przetargu nieograniczonego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich – etap III

Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia  11 września                                   2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytania:

Odpowiedzi:

Ad. 1 Okres realizacji zadania wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Ad 2. Uzupełniono dokumentację o brakującą część geotechniczną.

Ad. 3 Należy przyjąć kategorie VI gruntu.

Ad. 4 Należy wykonać zgodnie z zamieszczonym przekrojem  dokumentacji Rys. 107 PDP-6 oraz rysunkiem 108 PDP-7. Należy przyjąć kategorie VI gruntu.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza stosowanie studzienek innych producentów o

nie gorszych parametrach z kinetami o zmiennych nastawach.

Ad.6 Klasa sztywności obwodowej rury trzonowej karbowanej Fi 600mm winna wynosić minimum 8 kN/m2 , dla rur PCV kanalizacyjnych sztywność co najmniej 8 kN/m2  SN8, rura lita jednorodna.

Ad. 7 Na studniach betonowych należy stosować włazy z podwójnym zabezpieczeniem.

Ad. 8 Warstwa kruszywa naturalnego łamanego winna wynosić 20 cm po zagęszczeniu, natomiast grubość płyty fundamentu 15 cm.

Ad.9 Zamawiający dopuszcza stosowanie studni z innymi rozwiązaniami uszczelnienia.

Ad.10 Zamawiający dopuszcza stosowanie zwężek betonowych jako przykrycie studni betonowej.

Ad. 11 Studnia fi 1200mm znajduje się przy przepompowni P3  SA/5a.

Ad.12 W wycenie należy uwzględnić inspekcję kamerą całego odcinaka kanalizacji grawitacyjnej będącego przedmiotem postepowania.

Ad.13 Jako rury ochronne należy stosować rury Fi 355- PE 100 SDR17.

Ad. 14 Należy  uwzględnić system NIT COM.

Ad. 15 Przepompownia P3 winna być wykonana z  HDPE  zgodnie z projektem rys. 173 . , natomiast przepompownie P8 oraz P9 zgodnie z załączonym projektem rys. P8.Z oraz P9.Z

Ad. 16 Uzupełniono przedmiar.

Ad. 17 Wykonanie ogrodzenia przepompowni należy uwzględnić dla 3 przepompowni  - P3, P8, P9. W ofercie należy wycenić utwardzenie dla 3 przepompowni oraz dojazd do przepompowni P3.

Ad. 18 W ofercie należy wycenieni wykonanie przyłącza do pompowni P3.

Ad. 19 Podsypka została uwzględniona w pozycji 15 i 16 przedmiaru „Łeki Dukielskie – siec ks 2021” oraz pozycji 46 i 47 przedmiaru Etrap III odc.3

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolumn płuczących wykonanych z różnych materiałów, jednak o parametrach co najmniej równych z zamieszczonymi w projekcie.

Ad. 21 Średnicę przepływomierza należy zastosować zgodnie z rys. 175 tj średnicy DN80.

Ad. 22. Dostawa i montaż przewodów zostały uwzględnione w przedmiarze „Przedm elektr etap III”.

Ad. 23 Poz. 34 przedmiaru zawiera dostawę i montaż kompletnej przepompowni wraz z tłocznia oraz szafą sterowniczą zgodnie z Rys. 173 który uwzględnia ten element.

Ad. 24. Poz. 34 przedmiaru zawiera dostawę i montaż kompletnej przepompowni wraz z tłocznia oraz szafą sterowniczą zgodnie z Rys. 173 który uwzględnia ten element.

Ad. 25 Uzupełniono przedmiar.

Ad. 26 Trzon komina studzienek  o sztywności obwodowej co najmniej 8 kN/m2 (SN4)

Ad. 27 Zamawiający dopuszcza stosowanie studzienek o średnicy DN 425mm.

Ad. 28 Zamieszczona w „Przedmiarze Etap III odc. 1”  w pozycji 56. Oraz 57 dotyczy przepompowni P3 , która została ujęta w przedmiarze „Łęki Dukielskie –siec ks 2021PR”  w związku z powyższym pozycję 56 i 57 należy pominąć.

Ad. 29 Zamawiający nie przewiduje rozbiórki odtworzenia ogrodzeń.

Ad. 30 Należy dołączyć kosztorysy ofertowe szczegółowe.

Ad. 31 Należy zastosować zgodnie z dokumentacją separatory.

Andrzej Bytnar

Burmistrz Dukli

Umieszczono na stronie  http://bip.dukla.pl  w dniu 13.09. 2021 r.